## Slide 1: Chapter 3 时序逻辑设计 Sequential Logic Design
数字逻辑 与 部件设计 Digital Logic & Component Design
xgsun@fudan.edu.cn

## Slide 2: 锁存器、触发器
D锁存器
锁存器
NAND latch
NOR latch
锁存器

## Slide 3: 锁存器、触发器
JK触发器
D触发器
master–slave D flip-flop
positive-edge-triggered
T触发器

## Slide 4: Chapter 3 :: Topics
Introduction
基本存储单元：锁存器、触发器 Latches, Flip-Flops
同步时序逻辑设计 Synchronous Logic Design
有限状态机 Finite State Machines
时序逻辑的时序 Timing of Sequential Logic
并行 Parallelism
latches and Flip-flops are used as data storage elements.
Flip-flops can be either simple (transparent or opaque) or clocked (synchronous or edge-triggered);
the simple ones are commonly called latches. The word latch is mainly used for storage elements, while clocked devices are described as flip-flops.

## Slide 5: Combinational circuits vs Sequential Circuits
组合电路
  没有记忆元件
  the outputs only depends on the inputs
时序电路：组合电路 + 存储单元
  存储单元存储二进制信息
  输出是输入和中间状态的函数
  时序电路是由输入、输出和内部状态的时序决定的。

## Slide 6: 时序电路框图
  反馈路径
  时序电路状态
  (输入, 当前状态) Þ (输出, 下一状态)
  同步 synchronous: 只在离散时刻才对存储单元产生作用
  异步 asynchronous: 在任意时刻

## Slide 7: Flip-Flops 触发器
The storage element used in clocked sequential circuits are called flip flops.
触发器：能够存储1位二值信号的基本单元电路。
  A flip flop is a binary storage device capable of storing one bit of information.
  Multiple flip flops can be used to store multiple bits.
  Flip flops receive their inputs from a combinational circuit and a clock signal.
  The state of a flip flop can change only during a clock pulse.
触发方式：
电平触发
边沿触发
脉冲触发

## Slide 8: 记忆的标准
为了实现记忆1位二值信号的功能， 触发器必须具有以下2个基本特点：
  具有2个能自行保持稳定的状态， 用来保持二进制数的0、1.
  在触发信号的操作下， 根据不同的输入信号可以置0或置1.
1
0
Enable
异步清零
0/1
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 

## Slide 9: 如何记忆？
1个或非门：
  当，将随而变，无法保存
  当，：只有1个状态
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | - | 1 | 将随 而变
1 | 0 | - | 0 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | - | 1 | 
1 | 0 | - | 0 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 

## Slide 10: 如何记忆？
2个或非门：
  当，
  当，：只有1个状态
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | X | 0 | 置0
0 | 1 | X | 1 | 置1
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
1个或非门：
  当，将随而变，无法保存
  当，：只有1个状态
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 将随 而变
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 

## Slide 11: 如何记忆？
2个或非门首尾相连？
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | ? | ? | ?
 |  | ? | ? | 
1 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | ? | ? | ?
 |  | ? | ? | 
1 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 输出随输入而变
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 

## Slide 12: 如何记忆？
2个或非门首尾相连？
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | 1 | 0 | 保持
 |  | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | 1 | 0 | 保持
 |  | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
两个输入对输出均不起作用，此时需要看两输出原来值,
若两输出是相反的，能够自动维持原状态不变。
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 输出随输入而变
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 
 |  |  |  | 效果
0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | - | 0 | 
1 | 1 | - | 0 | 
Notes: 此时，下图表达了：原来v01=0时，v02就=1，二者一直能保持该状态不变。
同理，原来v01=1时，v02就=0，二者一直能保持该状态不变！

## Slide 13: 如何记忆？
2个或非门首尾相连？
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | 1 | 0 | 保持
 |  | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 0 | 1 | 0 | 保持
 |  | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
既不是定义1状态，也不是定义0状态；
与都=0，相互矛盾；
当两输入端都同时回到0之后，无法确定次态是0还是1，即产生不确定状态。
禁用
Notes: 不可预测，因此，禁止。

## Slide 14: 如何记忆？
2个或非门首尾相连后
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 置1
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
 |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 置1
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
 |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
SR (Set-Reset) Latch 锁存器

## Slide 15: SR (Set-Reset) Latch Logic (NOR Gates)
The SR latch with NOR Gates has two useful states
  When Q=1 and Q'=0 the latch is said to be in a set state.
  When Q=0 and Q'=1 the latch is said to be in a reset state.
(禁止)
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 置1
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
 |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
 |  |  |  | 效果
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
0 | 1 | 1 | 0 | 置1
0 | 0 | 0 | 1 | 保持
 |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 禁用
(置1 )
(置0 )

## Slide 16: SR (Set-Reset) Latch
置位
复位
存储
禁止

## Slide 17: latch with NAND gates
Because the NAND latch requires a 0 signal it is sometimes called a S’-R’ latch.

## Slide 18: Latch With Enable

## Slide 19: D (Data) Latch D锁存器
如何消除不确定状态？
透明锁存器

## Slide 20: 锁存器、触发器
D锁存器
锁存器
NAND latch
NOR latch
锁存器

## Slide 21: Contents
Storage Elements: Flip-Flops 触发器

## Slide 22: Flip-Flops 触发器
Edge triggered – flip-flops 触发 (A trigger)是一瞬间的
NOR
NAND
D Latch
Level triggered – latches 触发时间过长
上升沿触发
下降沿触发
如何将D Latch转变为
D flip-flops ?
CLK
Notes: 触发器要想正常工作，关键是只在时钟发生变化时才被触发。

## Slide 23: 方法1：双D锁存器构造下降沿D触发器
Clk=1：主锁存器，从锁存器不工作
Clk=0：主锁存器不工作，从锁存器
即:锁存器只在Clk从1到0的变化瞬间才改变
如何构造上升沿触发的D触发器？
主
从
Notes: 再给时钟CLK加一个反相器。

## Slide 24: 方法2：用3个SR锁存器构造上升沿D触发器
  前两个SR锁存器响应外部信号 D和CLK输入，右侧SR锁存器提供输出.
  ① CLK = 0 时输出锁存器的S=1、R=1，使输出保持不变.
①
Notes: R=0，R对角线的输出端=0. S=0，S对角线的输出端=0

## Slide 25: 方法2：用3个SR锁存器构造上升沿D触发器
  前两个SR锁存器响应外部信号 D和CLK输入，右侧SR锁存器提供输出.
  ① CLK = 0 时输出锁存器的S=1、R=1，使输出保持不变.
  ② If D = 0 when CLK = 1, R changes to 0 causing a reset state and making Q = 0.
0
1
1
0
1
1
0
①
②
0
Notes: R=0，R对角线的输出端=0. S=0，S对角线的输出端=0

## Slide 26: 方法2：用3个SR锁存器构造上升沿D触发器
  前两个SR锁存器响应外部信号 D和CLK输入，右侧SR锁存器提供输出.
  ① CLK = 0 时输出锁存器的S=1、R=1，使输出保持不变.
  ② If D = 0 when CLK = 1, R changes to 0 causing a reset state and making Q = 0.
  ② If D = 1 when CLK = 1, S changes to 0 causing the circuit to go to the set state making Q = 1
0
1
0
1
0
1
1
1
①
②
Notes: R=0，R对角线的输出端=0. S=0，S对角线的输出端=0

## Slide 27: 方法2：用3个SR锁存器构造上升沿D触发器
  前两个SR锁存器响应外部信号 D和CLK输入，右侧SR锁存器提供输出.
  ① CLK = 0 时输出锁存器的S=1、R=1，使输出保持不变.
  ② If D = 0 when CLK = 1, R changes to 0 causing a reset state and making Q = 0.
  ② If D = 1 when CLK = 1, S changes to 0 causing the circuit to go to the set state making Q = 1
  ③ If there is a change in D while CLK = 1, R or S remains at 0, 不影响输出.
①
②
③
Notes: R=0，R对角线的输出端=0. S=0，S对角线的输出端=0

## Slide 28: 方法2：用3个SR锁存器构造上升沿D触发器
总之，只有Clk ↑时，Q=D
Clk=0 / Clk=1 不影响输出
Clk ↓也不影响输出。
Notes: R=0，R对角线的输出端=0. S=0，S对角线的输出端=0

## Slide 29: JK 触发器 (flip-flops)
最经济、最有效的触发器是边沿触发的D触发器，门电路最少。
其他类型的触发器由D触发器 + 附加的门构成。
置位（输出1）
复位（输出0）
输出反相
JK触发器的功能：

## Slide 30: Analysis of the JK Circuit
The circuit applied to the D input is
  If J = 1 and K = 0, D = Q + Q’ = 1, Q = D = 1
  If J = 0 and K = 1, D = 0， Q = D = 0
  If J = K = 0, D = Q， 输出保持不变
  If J = K = 1, D = Q’， 输出反相

## Slide 31: T (Toggle翻转) Flip Flop
T=0时，保持不变；
T=1时，每来一个时钟信号，其状态就反转一次。
T触发器的两种构造方法

## Slide 32: 锁存器、触发器
JK触发器
D触发器
master–slave D flip-flop
positive-edge-triggered
T触发器

## Slide 33: Characteristic Tables 特征表
特征表：用表格形式描述触发器逻辑功能
次态：为输入和现态的函数
无现态

## Slide 34: Characteristic Equations 特征方程
无现态

## Slide 35: D Flip Flop with Asynchronous Reset
异步：强迫进入某状态
如：，
强迫
上面的输出
保证S端维持1不变。

## Slide 36: D锁存器 HDL
// (Verilog 1995)
module D_latch (Q, D, enable);
output Q;
input D, enable;
reg Q; //寄存器类型
always @ (enable or D)
if (enable) Q <= D;
// if (enable == 1) Q <= D;
endmodule
// (Verilog 2001, 2005)
module D_latch (output reg Q, input enable, D);
always @ (enable, D)
if (enable) Q <= D; // 非阻塞过程赋值
// No action if enable not asserted
endmodule
// (SystemVerilog 2009)
module D_latch (output logic Q, input logic enable, D);
always_latch @ (enable, D)
if (enable) Q <= D; // 非阻塞过程赋值
endmodule
∵ Q在过程语句中被计算
∴ 一定要定义为 reg类型

## Slide 37: always语句
// (Verilog 2001, 2005)
module D_latch (output reg Q, input enable, D);
always @ (enable, D)
if (enable) Q <= D; //非阻塞过程赋值
// No action if enable not asserted
endmodule
2种行为建模方式：
initial 单步执行语句 从0时刻开始执行，只执行1次；
always 语句 重复执行，直到模拟结束。
一个模块内部可以有任意多个initial、always语句，均是并发的。
#delay ：延迟语句
@：事件控制运算符。用于挂起某个动作，直到事件发生。
always @ (enable, D) // 事件控制表达式，又称敏感信号表
罗列出能够将always块中的过程语句激活的事件。
这是电平敏感事件，发生在组合电路和锁存器中。
always块中的语句是顺序执行的，当最后一句执行后将被挂起。
assign：后面的赋值语句为 连续赋值语句(不停地被执行)。
initial、always：内部的赋值语句为过程赋值语句。有 =、<= 两种

## Slide 38: =、<=
// (Verilog 2001, 2005)
module D_latch (output reg Q, input enable, D);
always @ (enable, D)
if (enable) Q <= D; // 非阻塞过程赋值
// No action if enable not asserted
endmodule
= ：阻塞赋值运算符。 阻塞赋值语句顺序执行。
<=：非阻塞赋值运算符。 计算右边的表达式，但并不给左边赋值，直到所有表达式都计算完了再赋值。
// 将A送给B
// 将B加1传送给C，最后C的值等于A+1
// 将A的值保存在一个存储区
// 将B加1的值保存在另外一个存储区
当所有的顺序表达式右侧都计算和保存后，赋值到左边的操作才会发生。此时，C等于B的起始值加1.

## Slide 39: 边沿触发D触发器 HDL (与非门)
module D_FF (
input Clk,
input D,
output Q;
output notQ);
wire f1, f2, f3, f4, f5, f6
assign #5 f1 = ~(f4 & f2);
assign #5 f2 = ~(f1 & f5);
assign #5 f3 = ~(f6 & f4);
assign #5 f4 = ~(f3 & Clk);
assign #5 f5 = ~(f4 & Clk & f6);
assign #5 f6 = ~(f5 & D);
assign #5 Q = f1;
assign #5 notQ = f2;
endmodule
1
2
3
4
5
6
f
f
f
f
f
f
在每个时钟上升沿，输出Q都被置为D的值。

## Slide 40: 练习1：带异步置位和复位的D触发器

## Slide 41: 练习1：带异步置位和复位的D触发器
module D_FF (output q, notq input clk, D, set, clr);
wire f1, f2, f3, f4, f5, f6;
assign #5 f1 = ~(f1 & f5 & ~set);
assign #5 f2 = ~(f1 & f5 & ~clr);
assign #5 f3 = ~(f6 & f4 & ~set);
assign #5 f4 = ~(f3 & Clk & ~clr);
assign #5 f5 = ~(f4 & Clk & f6 & ~set);
assign #5 f6 = ~(f5 & D & ~clr);
assign #5 q = f1;
assign #5 notq = f2;
endmodule

## Slide 42: 边沿触发D触发器 HDL (行为级)
// D flip-flop without reset
module D_FF (Q, D, Clk);
output Q;
input D, Clk;
reg Q;
always @ (posedge Clk)
Q <= D;
endmodule
// D flip-flop with asynchronous reset (2005)
module DFF ( output reg Q,
input D, Clk, rst);
always @ (posedge Clk, negedge rst)
//时钟来了上升沿或复位信号来了下降沿, 都被执行
if (!rst) Q <= 1'b0; // if (rst == 0)
else Q <= D;
endmodule
在同步时序电路中，触发器的变化只发生在时钟脉冲的变化期间。
if (!rst) Q <= 1‘b0; // 异步执行，只要rst 为0，Q就被清0，而不管Clk.
else Q <= D; // 只有rst 为1，Clk上升沿才能将数据D同步传送给Q.

## Slide 43: 练习2：带异步置位和复位的D触发器

## Slide 44: 练习2：带异步置位和复位的D触发器
module DFF ( output reg q,
input D, clk, set, clr);
always @ (posedge clk, posedge set, posedge clr)
if (set)
q <= 1'b1;
else if (clr)
q <= 1'b0;
else
q <= D;
endmodule

## Slide 45: T触发器 HDL (特征方程)
module TFF (Q, T, Clk, rst);
output Q;
input T, Clk, rst;
wire DT;
assign DT = Q ^ T ;
// Instantiate the D flip-flop
DFF TF1 (Q, DT, Clk, rst);
endmodule
module DFF ( output reg Q, input D, Clk, rst);
always @ (posedge Clk, negedge rst)
if (!rst) Q <= 1'b0;
else Q <= D;
endmodule

## Slide 46: JK触发器 HDL (特征方程)
//JK flip-flop from D flip-flop and gates
module JKFF ( output reg Q,
input J, K, Clk, rst);
wire JK;
assign JK = (J & ~Q) | (~K & Q);
// Instantiate D flip-flop
DFF JK1 (Q, JK, Clk, rst);
endmodule
// D flip-flop with asynchronous reset (2005)
module DFF ( output reg Q,
input D, Clk, rst);
always @ (posedge Clk, negedge rst)
if (!rst) Q <= 1'b0; // if (rst == 0)
else Q <= D;
endmodule

## Slide 47: JK触发器 HDL (特征表)
// Functional description of JK flip-flop (2005)
module JK_FF ( input J, K, Clk, output reg Q, output Q_b);
assign Q_b = ~ Q ;
always @ ( posedge Clk)
case ({J,K})
2'b00: Q <= Q;
2'b01: Q <= 1'b0;
2'b10: Q <= 1'b1;
2'b11: Q <= !Q;
endcase
endmodule

## Slide 48: 作业 P162
3.1
3.3
3.5