## Slide 1: Chapter 3 时序逻辑设计-3
数字逻辑 与 部件设计 Digital Logic & Component Design
xgsun@fudan.edu.cn

## Slide 2: Chapter 3 :: Topics
Introduction
基本存储单元：锁存器、触发器 Latches, Flip-Flops
同步时序逻辑设计 Synchronous Logic Design
有限状态机 Finite State Machines
时序逻辑的时序 Timing of Sequential Logic
并行 Parallelism
设计过程

## Slide 3: 同步时序电路的设计过程
设计：实现预定功能的硬件电路。
综合：使用自动工具(EDA)软件完成设计的过程。
理解所要求的功能描述和指标，画出电路的状态图。
如果有必要，简化状态的数目。
为状态分配二进制数值（状态编码）。
画出二进制编码状态表。
选择触发器类型。
求出最简单的触发器输入方程和输出方程。
画出逻辑图/布尔方程。
一旦触发器类型和数目确定后，就从时序电路问题转化成了组合电路问题。

## Slide 4: 例1：A Sequence Detector (D触发器)
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续 输入3个或3个以上1时，输出为1.
状态图
状态表
编码：

## Slide 5: 例1： A Sequence Detector (D触发器) -2
化简：

## Slide 6: 例1：A Sequence Detector (D触发器) -3
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续输入3个或3个以上1时， 输出为1.
状态图
逻辑图

## Slide 7: 练习1：序列识别器设计 (D触发器)
序列识别器：一个输入端，一个输出端，带有复位信号。 电路的初始状态置为全0. 识别输入端是否出现比特流1101。

## Slide 8: 练习1：序列识别器设计 (D触发器)
序列识别器：一个输入端X，一个输出端Z，带有复位信号。 电路的初始状态置为全0. 识别X输入端是否出现比特流1101。

## Slide 9: 练习1：序列识别器设计 (D触发器)
序列识别器：一个输入端，一个输出端，带有复位信号。 电路的初始状态置为全0. 识别输入端是否出现比特流1101。

## Slide 10: 例2：A Sequence Detector (JK)
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续 输入3个或3个以上1时，输出为1.
状态表
状态图

## Slide 11: 例2：A Sequence Detector (JK)-2
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续 输入3个或3个以上1时，输出为1.
状态表
状态图
激励表
特征表
Q(t) | Q(t+1) | J | K
0 | 0 | 0 | 0
 |  | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
 |  | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
 |  | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
 |  | 1 | 0

## Slide 12: 例2：A Sequence Detector (JK)-2
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续 输入3个或3个以上1时，输出为1.
状态表
状态图
激励表
特征表

## Slide 13: 示例：A Sequence Detector (JK)-3

## Slide 14: 例2：A Sequence Detector (JK)-4
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续输入3个或3个以上1时，输出为1.
A的输入方程：
B的输入方程：
逻辑图
Notes: 输出y还是例1的结果，y=AB

## Slide 15: 练习2：A Sequence Detector (JK)
功能：检测输入的一串二进制序列，当连续 输入3个或3个以上1时，输出为1.
状态图
采用卡诺图方法重做。
状态表
重复去掉
简化后的
状态图

## Slide 16: 练习2：A Sequence Detector (JK)

## Slide 17: 练习2：A Sequence Detector (JK)

## Slide 18: 例3：使用T触发器的设计
激励表
三位二进制计数器

## Slide 19: 例3：使用T触发器的设计 -2

## Slide 20: 例3：使用T触发器的设计 -3

## Slide 21: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器
分析：计数器是在时钟信号操作下，自动地依次从一个状态转为下一个状态，无输入变量，只有进位输出信号。
状态转换图
13个有效状态
已不能再化简
需选用4个触发器

## Slide 22: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器

## Slide 23: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器
次态和唯一地取决于现态
故可用卡诺图！
次态是现态的逻辑函数。

## Slide 24: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器

## Slide 25: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器

## Slide 26: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器
若选用触发器，
如何得到 ？
删除该状态x
Notes: 因为为无效状态X
因为𝑄_3 𝑄_2 𝑄_1 𝑄_0为无效状态X

## Slide 27: 例4：设计一个带有进位输出的十三进制计数器

## Slide 28: 练习3
用下降沿触发器的边沿JK触发器设计一个同步时序电路：
000 → 001 → 011
↑ ↓
100 ← 110 ← 111
次态卡诺图
+
+
+

## Slide 29: 有限状态机实例：交通控制系统设计
、: 两个交通传感器(输入) True为有人，False为没人
、: 两个交通灯 (输出)
时钟周期为5秒

## Slide 30: 有限状态机实例：交通控制系统设计

## Slide 31: 有限状态机实例：交通控制系统设计

## Slide 32: 有限状态机实例：交通控制系统设计

## Slide 33: Contents
Registers 寄存器
Shift Registers 移位寄存器
Synchronous Counters 同步计数器
Ripple Counters 行波计数器
Other Counters 其他计数器
HDL for Registers and Counters 用HDL描述寄存器和计数器
Registers and Counters 寄存器 和 计数器

## Slide 34: 寄存器
4位寄存器
(带并行预置端)
4位移位寄存器
4位通用寄存器
二进制行波计数器
BCD行波计数器
BCD同步计数器
二进制同步计数器
带无效状态的计数器
环形计数器
扭环形计数器
计数器
Notes: 包含触发器的电路通常以电路功能命名，时序电路按功能分两类：寄存器、计数器

## Slide 35: 寄存器
寄存器：集成电路中非常重要的一种存储单元，通常由触发器组成。按照其用途分为基本寄存器和移位寄存器。
最简单的4位寄存器
每次时钟上升沿， 4个输入数据并行预置到寄存器中。
预置：将信息传递给寄存器的操作。
如何单独预置？
控制时钟？控制输入端？

## Slide 36: 带并行预置端的寄存器
每一个时钟都将寄存器预置
预置端(1)决定哪个时钟预置
预置端(0)保持：次态现态
1/0
0/1
1/0
最简单的4位寄存器

## Slide 37: 74LS75 寄存器
0 | x | 
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
0 | x | 
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
74LS75
16引脚4路透明D锁存器
当控制端为高电平时，输出跟随变化。
当控制端为低电平时，保持原值。

## Slide 38: 74HC175：CMOS边沿触发4位寄存器

## Slide 39: Contents
Registers 寄存器
Shift Registers 移位寄存器
Synchronous Counters 同步计数器
Ripple Counters 行波计数器
Other Counters 其他计数器
HDL for Registers and Counters 用HDL描述寄存器和计数器
Registers and Counters 寄存器 和 计数器

## Slide 40: Shift Register 移位寄存器
移位寄存器：能够对信息进行单向或双向移位操作的寄存器。
单向移位：随时钟，寄存器内容一位一位地向右移。
最简单的单向移位寄存器

## Slide 41: Serial vs. Parallel Modes
串行传输方式：数字系统每次只传递一位信息。
并行传输方式：所有位的信息同时进行传输。
反馈：防止信息丢失
串行传输
4位

## Slide 42: 串行传输：每次只传送/移动1位信息
反馈：防止信息丢失
移位前数据

## Slide 43: 2个半加器+1个或门 = 全加器
Notes: 在组合电路中介绍了全加器，全加器数据如何来呢？

## Slide 44: Serial Adder 串行加法器
串行速度慢，但需要器件少，占用芯片面积小。
两个二进制加数事先存入两个移位寄存器中。
全加器对每一组的三个位相加。
进位通过D触发器反馈到加法器z.
和S反馈到移位寄存器A的输入端，保存求和S结果。
(仅需要一个全加器)

## Slide 45: Serial vs. Parallel Adder
串行加法器采用移位寄存器；
并行加法器使用带预置端的寄存器。
串行加法器只需要一个全加器 + 存储输出进位的触发器；
并行加法器的全加器个数等于二进制的位数。
串行加法器
4位并行加法器

## Slide 46: Serial Adder Design (不用全加器，而用JK触发器)

## Slide 47: Serial Adder (JK)

## Slide 48: 通用移位寄存器
典型功能：
清零控制端将寄存器复位到0.
时钟输入端与操作同步。
右移控制输入端使寄存器具有右移功能，还有与右移有关的串行输入端和输出端。
左移控制输入端使寄存器具有左移功能，还有与左移有关的串行输入端和输出端。
并行预置端使寄存器具有并行传输功能，还有与并行传输相关的个输入端。
个并行输出端。
在没有时钟作用时，寄存器中的信息保持不变。

## Slide 49: Universal Shift Register
0
1
2
3

## Slide 50: 74LS194A：双向移位寄存器

## Slide 51: HDL描述
行为级描述：只使用类似功能表描述寄存器功能， 无需了解电路结构。
结构级描述：需要了解由门、触发器和数据选择器构成 的电路结构，许多元件被实例化，类似逻辑电路图。
【注】类型reg定义的变量在用赋值语句赋值一个新值之前， 会保持数值不变。

## Slide 52: 计数器 Verilog 行为级描述
module counter #(parameter N 8)
(input clk,
input reset,
output reg [N-1:0] q);
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset) q <= 0;
else q <= q + 1;
endmodule
由加法器和复位寄存器构成的N位计数器

## Slide 53: 移位寄存器行为描述
module Shift_Register (output reg [3: 0] A_par, // Register output
input [3: 0] I_par, // Parallel input
input s1, s0, // Select inputs
MSB_in, LSB_in, // Serial inputs
CLK, Clear_b); // Clock and Clear
always @ ( posedge CLK, negedge Clear_b)
if (Clear_b == 0) A_par <= 4’b0000;
else case ({s1, s0})
2'b00: A_par <= A_par; // No change
2'b01: A_par <= {MSB_in, A_par[3: 1]}; // Shift right
2'b10: A_par <= {A_par[2: 0], LSB_in}; // Shift left
2'b11: A_par <= I_par; // Parallel load of input
endcase
endmodule

## Slide 54: 练习：同步计数器行为描述

## Slide 55: 练习：同步计数器行为描述
module Binary_Counter ( output reg [3: 0] A_count, // Data output
output C_out, // Output carry
input [3: 0] Data_in, // Data input
input Count, // Active high to count
Load, // Active high to load
CLK, // Positive-edge
Clear_b); // Active low
assign C_out = Count && (~Load) && (A_count == 4'b1111);
always @ ( posedge CLK, negedge Clear_b)
if (~Clear_b) A_count <= 4'b0000;
else if (Load) A_count <= Data_in;
else if (Count) A_count <= A_count + 1'b1;
else A_count <= A_count; // redundant statement
endmodule

## Slide 56: 作业 P97 3.23, 3.24; P175 5.13,5.14
1、
2、

## Slide 57: 作业
一个时序电路有一个触发器、两个输入，以及一个输出。它是一个全加器和触发器构成的电路。见右下图。 求：时序电路的状态表和状态图。
一个时序电路包含三个触发器A、B、C，一个输入端、一个输出端，状态图如下，分别用触发器和触发器设计该电路。 注意，设计时将未使用状态做无关项处理。