## Slide 1: Chapter 9 异步时序逻辑
xgsun@fudan.edu.cn
数字逻辑 与 部件设计 Digital Logic & Component Design

## Slide 2: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例

## Slide 3: 同步时序电路 v.s. 异步时序电路
 | 同步时序电路 | 异步时序电路
内部状态 | 与时钟脉冲同步变化 | 随输入变量变化而变化。不用时钟脉冲
存储器单元 | 钟控触发器 | 非钟控触发器、延时单元
状态改变 | 只发生在时钟脉冲 变化的很短时间内 | 输入变化之后。 因有反馈，可能不稳定
应用 |  | 高速时，无需等待钟控； 小型系统，更经济； 2个系统通讯时......

## Slide 4: 异步时序电路
个输入变量
个输出变量
个次级变量(现态)
个激励变量(次态)
个内部状态
当输入变量发生变化，经过一段延时，激励变量更新(次态)。
再经过一段时间延迟，更新次级变量(新现态)。
稳态:
非稳态： 状态转移时，只发生在输入变量变化时。

## Slide 5: 异步时序电路的基本模式
K个内部状态
稳态分析：
必需保证电路是稳定的。
如果有2个或2个以上输入变量同时发生变化，将产生竞争现象。 要避免这种情况。
基本模式：
假设每次只有1个输入信号发生变化，而且只发生在电路处于稳态时。

## Slide 6: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤 (3个例子)
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例

## Slide 7: 例1. 转移表 (Transition table)
1个输入变量，
2个内部状态：
激励变量：
次级变量：
逻辑门传输延迟2~10ns
导线延迟1ns
①
②
合并
稳态
00=00
输入变化影响：
当时， 若从0变为1， 引起不稳态, 反馈后转移第二行，此时又为稳态01。
每1行都有1个稳态

## Slide 8: 异步电路的状态表
1个输入变量，
2个内部状态：
激励变量：
次级变量：
逻辑门传输延迟2~10ns
导线延迟1ns

## Slide 9: 异步时序电路 ⇒ 转移表
通过观察转移表中输入变化引起的状态转移来分析电路功能
确定电路中的反馈环路
将每个反馈环路的输出用表示，对应的输入用
将表示成外部输入和的函数，求出所有的表达式
画函数的卡诺图
将所有卡诺图并成一个表，每个方格代表
将每一行中那些数值相等的方格用圆圈圈出.

## Slide 10: 例2. 流程表
转移表
流程表
电路功能分析：
  if , 电路处于状态；
  if 变为1，而，电路进入状态
  当时，电路可能在状态，也可能在状态，输出亦不同
    if 输入从01变为11，状态保持不变
    if 输入从10变为11，状态保持不变
  基本模式不允许从00变为11，因两个输入变量不能同时变化。
2个输入
输出
2个状态
例：分析电路

## Slide 11: 流程表 ⇒ 转移表 ⇒ 逻辑图

## Slide 12: 例3. 竞争
当输入信号的变化引起2个或2个以上二进制状态变量变化时， 异步时序电路会存在竞争情况。
由于延时的不同，竞争使得状态变量不按预期的方式发生变化.
  非典型竞争 电路达到最后稳定状态并不依赖于状态变量的变化顺序。
先于发生变化时
先于发生变化时
同 时 变化时
分析：
从全稳态
, 竞争
另一个例子

## Slide 13: 竞争2
当输入信号的变化引起2个或2个以上二进制状态变量变化时，异步时序电路会存在竞争情况。
由于延时的不同，竞争使得状态变量不按预期的方式发生变化.
  典型竞争 ：每行或列同时存在2个或2个以上稳定状态时， 电路达到最后状态依赖于状态变量的变化顺序。
先于发生变化时
先于发生变化时
同 时 变化时
一定要避免典型竞争！
另一个例子
分析：
从全稳态
, 竞争

## Slide 14: 避免竞争
采用电路通过一系列中间不稳状态， 最终达到一个稳定状态的方法。
Notes: 最右侧图中，输入变量x只有一个稳定状态，因此整个系统是不稳定的。

## Slide 15: 利用转移表检测电路的稳定性
必须避免电路变成不稳状态！
激励函数：
第3列(11)没有稳定状态
当 if , then 反馈将使 if , then

## Slide 16: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤(3个例子)
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例
异步时序电路可以不带反馈，也可以带反馈。
锁存器中含有反馈电路。

## Slide 17: SR锁存器（或非门）
SR锁存器 (耦合)
转移表
反馈电路

## Slide 18: SR锁存器（或非门）功能
SR锁存器功能分析：
当时，输出，稳定状态：置位；
当时，输出，稳定状态：复位；
当时，从真值表看，出现矛盾： 当→时，结果不可预测：先变0，输出为0； (从转移表看) 先变0，输出为1.
要求：

## Slide 19: S’R’锁存器（与非门）
S’R’锁存器 (耦合)
要求：
反馈电路

## Slide 20: 分析举例
2个输入端 ，
2个输出端 ，
2个次级变量 ，

## Slide 21: 分析举例 (步骤1：锁存器输入方程+条件)
检查是否满足：
锁存器输入方程:

## Slide 22: 分析举例 (步骤2：导出电路转移表)
由激励函数：
得：
锁存器输入方程:
由转移表可以看出：
电路是稳定的。
但可能会发生竞争：
当电路
且从1→0，从1100
If 比先变0，1101→0100
If 比先变0， 1101→1000→0000.

## Slide 23: 分析由SR锁存器构成的异步时序电路
用标注每个锁存器的输出， 电路外部反馈路径用标注。
导出每个锁存器和的输入方程。
检查“或非”门锁存器是否满足 “与非”门锁存器是否满足 如果这个条件不满足，电路可能工作不正常。
对于每一个“或非”门锁存器计算， 对于每一个“与非”门锁存器计算
画卡诺图：表示行、表示列
合并所有卡诺图，得到的复合图
圈出的所有稳态，⇒ 转移表

## Slide 24: 锁存器激励表 (设计时需要)
锁存器激励表： 用来描述从到每一可能转移所需输入和值的表。
设计SR锁存器时序电路：从给定的转移表得到逻辑图。

## Slide 25: 实现举例: 转移表+激励表 ⇒ 逻辑图
例，从转移到，激励表给出和

## Slide 26: 实现举例

## Slide 27: 从转移表开始实现SR锁存器异步时序电路
从给定的转移表确定激励函数 ， 利用锁存器激励表， 画出、卡诺图。
求出和的最简表达式， 一定要避免同一个方格中和都为1。
用个锁存器和产生的门一起构成逻辑图。

## Slide 28: 反跳电路
输入信号通常取自机械开关。
搬动机械开关，存在接触抖动：反跳几十次，持续几十毫秒
反跳电路：消除接触反跳。
当开关在不动时：
当开关拨到时 ：
当在B点反跳时，只要保证不会反跳回A，则，将保持不变
要求：

## Slide 29: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例

## Slide 30: 设计举例：门控锁存器
设计一个门控锁存器：存储器单元
  2个输入：(门控)、(数据)
  1个输出：
  当时，的输出就跟随而变化
  当时，的输出不跟随而变化，保存数值不变
设计步骤：
设计指标 → 所有可能的状态
所有可能的状态 →原始流程表
化简原始流程表 → 最少状态
状态分配 → 二进制编码 → 转移表
转移表+激励表 → 逻辑图

## Slide 31: 设计举例
所有可能的状态（全状态）：内部状态+输入的组合
门控锁存器的全状态
  当时，的输出就跟随而变化
  当时，的输出不跟随而变化，保存数值不变
转移
01→00→10
11→10→00
01→10
11→00
不允许两个变量同时发生变化

## Slide 32: 设计举例：② 原始流程表
门控锁存器的全状态
原始流程表
第1行第2列为稳定状态；
-：任意值
非稳态的输出都用 - 表示(0,1都不重要)。
从稳态01不可能变为10(不允许同时变化) 01 () → 11 () → 10 ()

## Slide 33: 设计举例：③ 简化 原始流程表
原始流程表
合并：将不同行的稳态放到一行中。
规则：如果在2行或2行以上的每一列有非冲突状态和输出， 就可以合并。输入的改变不会引起状态变量的改变。
简化表
如从，经过不稳定状态进入稳态
Notes: 合并一些稳态到相同的行，意味着当输入变量发生变化时，最终分配给合并的二进制状态变量不改变。

## Slide 34: 设计举例：④ 状态分配、转移表
流程表
状态分配
转移表
卡诺图

## Slide 35: 设计举例：⑤ 转移表→逻辑图
流程表
状态分配
转移表

## Slide 36: 设计举例：⑤ 转移表+激励表→逻辑图 (SR锁存器)
流程表
状态分配
转移表
SR激励表
Notes: 异步是锁存器，不是同步的触发器了！

## Slide 37: 给不稳定状态分配输出
不稳定状态也需要确定，否则会发生转移时瞬间错误.
从稳态 过渡到稳态 ，需要经历不稳态，如果为不稳态输出分配1，则输出将为0→1→0，将产生脉冲！ 故不稳态一定要分配为0.
从稳态过渡到稳态，需要经历不稳态，为不稳态输出可以分配0/1，对输出不产生影响。
2个稳态的输出都是0，它们之间转移产生的瞬时状态是不稳态， 为该不稳态的输出分配0.
2个稳态的输出都是1，它们之间转移产生的瞬时状态是不稳态， 为该不稳态的输出分配1.
2个稳态的输出不同，它们之间转移产生的瞬时状态是不稳态， 为该不稳态的输出分配任意值.
总 结

## Slide 38: 设计过程 小结
从给定的设计指标得到原始流程表。难
合并简化原始流程表
为状态分配二进制数，得到转移表
给不稳定状态输出的横线分配数值，得到卡诺图
(激励表)和输出变量的布尔函数，画出逻辑图

## Slide 39: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例

## Slide 40: 等效状态
如果状态表中两个状态被证明是等效的， 那么可以将它们合并成一个状态。
对于每一组相同的输入， 等效状态都有相同的次态和输出。
如果隐含，也隐含， 那么这两个状态对都是等效的。 即等效可合并为一个状态， 等效可合并为一个状态。

## Slide 41: 隐含表
如果两状态等效打勾(√)，如和。否则两状态打叉(X)。
对于每一个输入，输出都不等的状态框内打叉。如行和列。
待化简的状态表
隐含表

## Slide 42: 隐含表
如果两状态等效打勾(√)，如和。否则两状态打叉(X)。
对于每一个输入，输出都不等的状态框内打叉。如行和列。
在剩下的方格中填入隐含的一对状态。从左上到右下。 如， 状态对隐含
方格内有一个叉，方格内旁打叉。
最终，等效状态：
待化简的状态表
隐含表

## Slide 43: 简化结果：
最终，等效状态：
归类后的状态为：
待化简的状态表

## Slide 44: 流程表的合并
等效：对于所有输入，所有的输出和次态都是确定的.
相似：两个状态，对于每一个可能的输入，它们的 输出和次态在确定情况下相同，这两个状态相似。 但，两个非完全确定的状态不一定完全相同。
寻找相似状态，进而合并流程表步骤：
  使用隐含表求出所有状态相似对。
  使用合并图求出最大状态相似对。

## Slide 45: 最大相似对
原始流程表
隐含表
相似对：
合并图
一个点表示一个状态
相似对连线
三角形表示三个状态相似，…

## Slide 46: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 设计举例
避免典型竞争的方法：在二进制状态分配时，在任何给定时刻，当流程表中发生状态转移时，每次只能有一个变量变化。

## Slide 47: 分配举例1: 三行流程表 转移图
如果为分配00， 为分配11。 则从到的转移，发生了典型竞争。 而从到的转移，是非典型竞争。
如果在流程表中 增加一行非稳态,
到(10)再到，没有典型竞争
但要改变部分取值.
转移图

## Slide 48: 分配举例2: 四行流程表
转移图
(b)图中的对角线：(01)→(10)、 (11)→(00)有竞争
若用3个二进制状态变量,并增加中间状态，可消除竞争。

## Slide 49: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 设计举例
冒险：在电路输出端出现的毛刺，显示出不同的路径传输延时不同。 在组合电路中，会引起输出发生错误。在异步时序电路中，会引起状态转移错误。

## Slide 50: 组合电路的冒险 (hazard)
时，输出
当输出
  如果非门有延时，

## Slide 51: 组合电路冒险的消除
从卡诺图上看：
冒险存在是因为输入的变化引起两个最小项被不同的圈覆盖着。
消除冒险方法：将有问题的两个最小项覆盖起来。增加一个乘积项，增加了额外的门。

## Slide 52: 时序电路冒险：
瞬时错误信号反馈后， 会引起电路进入错误的稳态！
电路从全稳态，若从1变为0，次全稳态是110.
但由于冒险，瞬间输出0返回给，电路将稳定在 010 状态。
消除方法1：增加额外的门

## Slide 53: 避免时序电路冒险
瞬时的0信号加到“或非”门锁存器的S或R输入端， 都不会对电路状态有影响。
瞬时的1信号加到“与非”门锁存器的S或R输入端， 都不会对电路状态有影响。
消除方法2：用SR锁存器实现
关键是维持不变

## Slide 54: Contents
9.1 Introduction 概述
9.2 ﻿Analysis Procedure 分析步骤
9.3 Circuits with Latches 由锁存器构成的电路
9.4 Design Procedure 设计步骤
9.5 Reduction of State and Flow Tables 状态和流程表的简化
9.6 Race-Free State Assignment 无竞争的状态分配
9.7 Hazards 冒险
9.8 Design Example 完整设计举例
设计指标
原始状态表
合并流程表
二进制状态分配
转移表、卡诺图
逻辑图

## Slide 55: ① 设计指标：时序电路
一个下降沿触发的触发器
2个输入：(翻转)、(时钟)
1个输出：
如果, 下降沿触发 ⇒ 输出状态翻转
否则，输出维持不变。

## Slide 56: ② 全状态表、原始流程表
从(设为状态)开始，当变0时，进入状态。
没有包括2个输入同时发生变化 如(01→10)的情况

## Slide 57: ③合并流程表
原始流程表
相似对：
合并图：找最大相似集

## Slide 58: ③合并流程表 (2)
最大相似集：

## Slide 59: ④状态分配、转移图
转移图
简化的流程表
转移表
卡诺图

## Slide 60: ⑤转移表、卡诺图 (2)
转移表
()SR锁存器1
() SR锁存器2

## Slide 61: ⑥ 逻辑图

## Slide 62: 作业 P338